MEMORIAL DESCRITIVO

- OBJETO

O presente memorial tem por objetivo discriminar os materiais e serviços empregados para a ampliação de uma ponte em concreto armado pré-moldado com largura de 2,00 m com vigas pré-moldadas apoiadas em sapatas a ser construído no município de Gaurama/RS.

2-PROJETO

A construtora deverá apresentar á prefeitura o projeto estrutural completo bem como a respectivas ARTs de dimensionamento e execução, para ser aprovado pelo pela secretária de obras do Município.

3-TRABALHOS EM TERRA

A escavação para execução das sapatas será por conta da empresa Contratada bem como o reaterro com o material proveniente da escavação, devendo a mesma usar de todas as máquinas necessárias para a execução dos serviços.

4-VIGA PRÉ-MOLDADA

As vigas longarinas de sustentação deverão ser executadas em concreto armado pré-moldado fck 35,0MPa, sendo essas protendidas pré-tensionadas com cordoalha tipo CP 190-RB. A posição e o dimensionamento seguirão rigorosamente o projeto estrutural da contratada.

5-LAJES DE PREENCHIMENTO

Sobre a mesa da Viga pré-moldada deverá ser aplicada uma camada de concreto fck 25,0MPa de 10,0 cm de espessura como complemento a espessura necessária prevista para a laje.

6- PROTEÇÃO LATERAL

Sob a ampliação deverá ser projetada e construída sob todo o seu comprimento guarda rodas de proteção conforme dimensões apresentadas no projeto básico.

7-CARREGAMENTO

Quanto as cargas a serem adotados na ampliação da Ponte existente, deverá ser seguida a norma NBR 7188 – Carga Móvel em Ponte Rodoviária e Passarela de Pedestre.

8-DISPOSIÇÕES GERAIS

A obra será construída atendendo as normas técnicas em vigor e será entregue limpa e livre de entulhos.

Gaurama, Abril de 2017.

Eng. Civil – Rafael G. Bergamin

CREA/RS 134.468